PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

INSTALAREA, EXPLOATAREA ŞI CURĂŢAREA COŞURILOR DE FUM

- Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

- la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

- Nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

- Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m;

- Coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate; Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite; Coşurile de zid se tencuiesc pe toată suprafaţă;

- Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

- Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) şi periodic, coşurile de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.